## Slide 1
Протоколы множественного доступа на основе графовых кодов для применения в сетях связи автономных транспортных средств
Галкин Егор Георгиевич, M3435
Научный руководитель: Бочарова И.Е., к.т.н, доцент ФИТиП

## Slide 2: Объект исследования
Vehicular ad-Hoc networks (VANETs)—An overview and challenges

## Slide 3: Формулировка проблемы
В этой работе рассматривается взаимодействие V2V. Такие сети очень чувствительны к задержке доставки пакетов, а также их потери. Мы не можем просто взять и использовать «просроченный» пакет, так как он способен спровоцировать на дороге аварийные ситуации. Также одной из проблем является появление коллизий в канале. Существующие основные алгоритмы пытаются их минимизировать, но восстановления пакетов не происходит. Цель моей работы заключается в применении сверточных кодов, для восстановления стираний в канале связи, а также генерация протокольных последовательностей, минимизирующих число коллизий.

## Slide 4: Актуальность работы
С развитием сетей VANET в сценариях высоконагруженных шоссе, важно иметь маленькие задержки при передачи, а также минимизировать число потерянных данных.

## Slide 5: Задачи
Реализация кодера и декодера сверточного кода, используемого для исправления стираний.
Генерация протокольных последовательностей, минимизирующих число коллизий.
Построение симуляции и анализ результатов.

## Slide 6: Исправление стираний
Почему вообще мы можем исправлять коллизии с помощью сверточного кода?
При возникновении коллизии в канале, все участвующие в коллизии пакеты стираются. Существуют решения такие как Slotted-Aloha, CSMA, STDMA, но в большинстве своем они лишь пытаются предотвратить коллизии. Мы же будем рассматривать стирание при коллизии, как стирания в BEC. А в таком случае мы можем попытаться их восстановить.

## Slide 7: Выбор кода
Первым делом при выполнение работы необходимо было выбрать код, который будет использоваться для исправления стираний. Проанализировав работы из смежных областей, выбор пал на код, с порождающей матрицей.
Наш код обладает следующими характеристиками:

## Slide 8: Кодирование
Я использовал два подхода к кодированию, один стандартный, в котором, мы строим схему и второй «экспереминтальный» применяемый для недвоичных кодов. Попробовав оба, я остановился на первом варианте, так как он оказался более стабильным и надежным.

## Slide 9: Схема кодера

## Slide 10: Декодирование
Декодирование в двоичном канале со стираниями сводится к решению системы линейных уравнений. В итоге мы получаем сложность алгоритма равную , что значительно лучше алгоритма Витерби для сверточных кодов. Для декодирования будет использоваться проверочная матрица .
Разложив эту матрицу по степеням D, получим получбесконечную матрицу, из которой мы возьмем только определенную подматрицу, использующуюся в процессе декодирования.

## Slide 11: Декодирование
Для нашего кода она имеет вид:
Далее по ней, с помощью оконного декодирования строим систему и декодируем по максимум правдоподобия. Размер окна определяется по формуле:

## Slide 12: Особенности
Особенностью декодера является то, что если стирания достаточно разнесены по полученному слов, то мы можем исправить значительно больше стираний чем d-1 для длинных слов.

## Slide 13: Результаты
Был реализован эффективный код, способный исправлять стирания.

## Slide 14: Следующие шаги
Генерация протокольных последовательностей определяющих поведение пользователя
Построение симуляции