## Slide 1
Протоколы множественного доступа на основе графовых кодов для применения в сетях связи автономных транспортных средств
Галкин Егор Георгиевич, M3435
Научный руководитель: Бочарова И.Е., к.т.н, доцент ФИТиП
Бакалаврская работа на тему:

## Slide 2: Объект исследования
Vehicular ad-Hoc networks (VANETs)—An overview and challenges

## Slide 3: Формулировка проблемы
В этой работе рассматривается взаимодействие V2V. Такие сети очень чувствительны к задержке доставки пакетов, а также их потери. Мы не можем просто взять и использовать «просроченный» пакет, так как он способен спровоцировать на дороге аварийные ситуации. Также одной из проблем является появление коллизий в канале. Существующие основные алгоритмы пытаются их минимизировать, но восстановления пакетов не происходит. Цель моей работы заключается в применении сверточных кодов, для восстановления стираний в канале связи, а также генерация протокольных последовательностей, минимизирующих число коллизий.

## Slide 4: Актуальность работы
В данный момент существующие стандарты не предоставляют подходящих решений для V2V взаимодействия в сетях VANET. От протоколов требуется маленькая задержка при передаче, а также высокая надежность. Проводятся разные исследования в этой области и одно из направления это применение кодов для реализации протокола.

## Slide 5: Задачи
Реализация кодера и декодера сверточного кода, используемого для исправления стираний.
Генерация протокольных последовательностей, минимизирующих число коллизий.
Оценка вероятности потери пакета с заданным набором протокольных последовательностей.
Моделирование доступа в канал и анализ результатов.

## Slide 6: Исправление стираний
Почему вообще мы можем исправлять коллизии с помощью сверточного кода?
При возникновении коллизии в канале, все участвующие в коллизии пакеты стираются. Существуют решения такие как Slotted-Aloha, CSMA, STDMA, но в большинстве своем они лишь пытаются предотвратить коллизии. Мы же будем рассматривать стирание при коллизии, как стирания в BEC. А в таком случае мы можем попытаться их восстановить.

## Slide 7: Выбор кода
Первым делом при выполнение работы необходимо было выбрать код, который будет использоваться для исправления стираний. Был рассмотрен класс кодов c . Проанализировав работы из смежных областей, выбор пал на код, с порождающей матрицей.
Наш код обладает следующими характеристиками: На примере этого кода, покажем алгоритмы кодирования и декодирования.

## Slide 8: Схема кодера

## Slide 9: Декодирование
Декодирование в двоичном канале со стираниями сводится к решению системы линейных уравнений. В итоге мы получаем сложность алгоритма равную , что значительно лучше алгоритма Витерби для сверточных кодов. Для декодирования будет использоваться проверочная матрица .
Разложив эту матрицу по степеням D, получим получбесконечную матрицу, из которой мы возьмем только определенную подматрицу, использующуюся в процессе декодирования.

## Slide 10: Декодирование
Для нашего кода она имеет вид:
Далее по ней, с помощью оконного декодирования строим систему и декодируем по максимум правдоподобия. Размер окна определяется по формуле:

## Slide 11: Тестирование
Вероятность ошибки на бит,
Вероятность ошибки на бит,

## Slide 12: Схема доступа в канал
Схема доступа в канал

## Slide 13: Построение протокольных последовательностей
В качестве источника протокольных последовательностей используем графовый МППЧ-код. Графовым он называется, потому что этот класс кодов, удобно представлять в виде графа Таннера.
Пример графа Таннера

## Slide 14: Источник протокольных последовательностей
В качестве источника последовательностей был выбран (2,4) регулярный МППЧ-код.
Проведя его усечение, получим набор последовательностей, в качестве которого будут выступать строки из проверочной матрицы.

## Slide 15: Тестирование протокольных последовательностей
Число конфликтов на подкадре
Число конфликтов на подкадре
(уникальные последовательности)

## Slide 16: Математическая оценка вероятности потери пакета
--- вероятность того, что k пользователей одновременно выйдут в канал.
--- это вес одного кадра.
--- число конфликтов.

## Slide 17: Моделирование

## Slide 18: Результаты
Был разработан протокол взаимодействия в сети с возможностью исправления стираний
Даны оценки на вероятность потери пакетов в зависимости числа пользователей
Проведено моделирование